## Slide 1
SLAM 理论与系统
第六组 期末项目展示
指导老师: 朱亚萍
组长：2253744 林觉凯
组员：2153085 马立欣
2151422 武芷朵
2253215 刘垚
2250397 秦成

## Slide 2
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分-传统特征检测器
01
目录
02
03
05
遇到的问题和解决方法
总结与思考
06
04
拓展部分-DELTAS

## Slide 3
项目背景介绍
01

## Slide 4
项目背景介绍
三角化深度估计
我们的工作
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
按照对极几何中的定义，两个特征点的归一化坐标的关系：
该式左侧为零，右侧可看成 的一个方程，可以根据它直接求得:
特征点匹配在三角化过程中的作用至关重要，是三角化的前置条件和直接输入，它的本质作用是：建立两帧图像中“同一个三维点”在不同图像中的对应关系。
利用三角化方法估计 whole_apartment 数据集中图像对应的深度 （分别使用 SURF、SIFT、ORB 特征点检测算法和引入Pnp算法，67个实验）
1. 必做部分
复现参考文献 "DELTAS"中的方法（验证数据集使用 whole_apartment，12个实验）
2. 拓展部分

## Slide 5
数据集获取和环境搭建
02

## Slide 6
实验数据集的获取
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
whole_apartment 数据集
SUN3D 是普林斯顿大学计算机视觉实验室发布的大规模 RGB-D 视频数据集，专为研究 3D 重建、室内场景理解、SLAM 建图和多视角配准等任务设计；本次项目使用的 whole_apartment 数据集是一套完整扫描的公寓全景数据。
存储深度图像
存储对应的彩色 RGB 图像
包含相机外参（位姿）信息
相机内参矩阵
存储缩略图

## Slide 7
实验环境的搭建
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
硬件与运行环境
C++ 环境
Python 环境
评估指标
  操作系统：Ubuntu 20.04
  Python 版本：3.8
  深度学习框架：PyTorch 1.11.0
  CUDA 版本：11.3
  GPU：NVIDIA RTX 3090
  CPU：Intel Xeon Gold 6330
  内存：60GB
软件环境（镜像配置）
硬件资源
安装OpenCV（含contrib模块）
然后编译并安装 OpenCV
需要确保以下依赖项已正确安装：
Python >= 3.5 PyTorch >= 1.3.1 Torchvision >= 0.4.2
OpenCV >= 3.4 NumPy >= 1.18 Path >= 15.0.0
平均绝对误差（Abs）
均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）
对数均方根误差（RMSE log）
反映了预测深度与真实深度之间的平均绝对差异。
对较大的误差更加敏感，适合衡量整体估计的偏差程度。
减弱了对大深度值误差的敏感性，更关注相对误差。

## Slide 8
必做部分-传统特征检测器
03

## Slide 9
整体项目流程
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
深度估计流程
使用特征检测器提取两帧图像中的关键点，计算描述子，并进行特征匹配。
特征提取与匹配
位姿估计
通过pose_estimation_2d2d函数，使用本质矩阵方法估计两帧之间的相对位姿(R,t)。
三角测量
通过triangulation函数，使用两帧图像的匹配点和相对位姿进行三角测量。
获取深度
将齐次坐标转换为非齐次坐标，得到3D点云（包含深度信息）
PnP 算法使用3D 到 2D 点的对应方法估算相对位姿
🌟

## Slide 10
ORB 算法原理
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
ORB（Oriented FAST and Rotated BRIEF）是一种高效、快速的特征点提取与匹配算法，它结合了 FAST 关键点检测器和 BRIEF 描述子的优点，并增强了其方向不变性与尺度鲁棒性。
FAST 角点检测（关键点提取）
使用 Harris 角点评分函数对 FAST 提取的点 进行排序，筛选响应强度最高的前 N 个关键点。
构建金字塔（实现尺度不变性）
为获得尺度不变性，ORB 在图像上构建图像金字塔，在不同分辨率下进行 FAST 角点检测。
主方向分配（实现旋转不变性）
在每个关键点的邻域中，根据灰度质心法计算该点的主方向。
BRIEF 描述子生成（特征表示）
使用二值对比的特征描述子，通过在关键点邻域内随机采样像素对，比较灰度值形成二进制串。
后续特征点匹配使用 Hamming 距离

## Slide 11
ORB 算法实验结果
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
图像对数量对误差与稳定性的影响
随着最大图像对数量的提升，整体误差相对稳定 但略有上升：从200到3000对图像的实验来看，Avg Abs 整体略有上升趋势可能的原因在于更多图像对虽然提高了冗余度，但也引入了更多不稳定或误差较大的匹配，拉高整体误差。
帧间隔对重建误差的影响
interval = 3 或 interval = 5 的实验结果在精度与时间之间达到较好平衡。
实验结果分析

## Slide 12
SIFT 算法原理
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）是一种用于检测和描述图像局部特征的经典算法。SIFT 算法具有尺度和旋转不变性，能够在图像发生缩放、旋转以及光照变化时仍可靠地检测关键点，并生成独特的特征描述符。
尺度空间极值检测
在 DoG 金字塔中，检测每个像素点在空间和尺度上的极值。即在 3x3x3 的邻域内，找到局部最大或最小值。
关键点定位
通过计算极值点的对比度，去除对比度低于某个阈值的点；通过计算 Hessian 矩阵的主曲率，去除边缘响应强的点。
方向匹配
将梯度方向分成 36 个方向，计算每个方向的梯度幅值和，生成梯度方向直方图。选择幅值和最大的方向作为关键点的主方向。
特征描述符生成
在关键点的邻域内，划分为 4x4 的网格；在每个网格中，计算 8 个方向的梯度直方图；将所有网格的梯度直方图串联成一个 128 维的特征向量。

## Slide 13
SIFT 算法实验结果
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
图像对数量对误差与稳定性的影响
随着图像对数量从 200 对扩展到 3000对，各项误差指标呈现出较小幅度的增长。
帧间隔对重建误差的影响
interval = 3 几乎都在总体误差与高质量匹配精度两个维度上取得了最优结果。如在 200 对数据中，
interval = 3 获得最低的 Avg Abs 和 Avg RMSE；
实验结果分析

## Slide 14
SURF 算法原理
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
SURF（Speeded Up Robust Features）是一种用于图像特征提取和描述的局部特征算法。SURF 是对 SIFT 的加速和优化版本，该算子在保持 SIFT 算子优良性能特点的基础上，同时解决了 SIFT 计算复杂度高、耗时长的缺点。
构造 Hessian 矩阵并计算行列式近似值
构建尺度空间金字塔
对于 SURF 算法，图像的大小总是不变的，改变的只是高斯模糊模板的尺寸。
特征点检测与精确定位
SURF 和 SIFT 不同，不统计其梯度直方图，而是在特征点邻域内计算 Haar小波响应，确定主方向。
构建特征描述子
在每个子区域内，计算 Haar 小波在 和 方向的响应值之和及其绝对值之和，得到四个特征量；将所有子区域的特征量串联，构成一个 64 维的描述子向量。
SURF 使用 Hessian 矩阵的行列式来检测图像特征点。
SIFT 算
法类似
主方向分配（实现旋转不变性）

## Slide 15
SURF 算法实验结果
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
图像对数量对误差与稳定性的影响
整体误差在不同规模下较为稳定，当图像对数量从 200 增加到 3000 时，Avg Abs 的增幅控制在 10% 左右，Avg RMSE 也从约 1.6 增长至 2.1 上下。
帧间隔对重建误差的影响
在大多数设置下， interval = 3 在整体误差和高质量匹配误差之间取得了最优平衡； interval = 1 对于较小数据集略有优势，在 500 对与 1000 对设置中， interval = 1 帧表现略优。
实验结果分析

## Slide 16
三种传统算法比较
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
小数据集 + 小帧间隔
（数据量大小：max pairs = 200, interval = 1）
小数据集 + 大帧间隔
（数据量大小：max pairs = 200, interval = 10）
大数据集 + 小帧间隔
（数据量大小：max pairs = 3000, interval = 1）
大数据集 + 大帧间隔
（数据量大小：max pairs = 3000, interval = 10）
图像帧间差异小，考验算法在细微变化中的匹配鲁棒性
帧间差异增大，考验算法对较大视差或变化的适应能力
数据量大，对算法的稳定性和效率提出更高要求
数据量大，在前面的基础上对算法的稳定性和效率提出更高要求
SIFT 算法在几乎所有场景中均展现出极高的精度，但是运行时间最长、运行效率不高；
SURF 算法精度上紧随其后，在指标上和 SIFT 不相上下，在运行效率方面优于 SIFT ；
ORB 算法虽然在误差控制方面较弱，但其运行效率远高于其他两者。
高精度需求场景
实时系统
精度与速度均衡

## Slide 17
PnP 算法原理
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
PnP (Perspective-n-Point) 是求解 3D 到 2D 点的对应方法。它描述了当知道 n 个 3D 空间点及其位置，如何估计相机的位姿。如果两张图像中的一张特征点 3D 位置已知，那么至少需要 3 个点对就可以计算相机的运动。
将世界坐标系中的点转换到相机坐标系：
基于最小点数的解析法：P3P
P3P（Perspective-3-Point）是一种经典的最小解PnP算法，其核心优势在于仅依赖三个三维点与对应的二维图像点，即可解析求解相机的位姿。
基于线性化或高效建模的优化法：EPnP与DLT
EPnP 旨在解决传统 PnP 方法在处理大量 3D-2D 点对时计算效率低下问题。
DLT 通过构建图像投影的线性方程组，将PnP问题转化为代数求解形式，并利用奇异值分解（SVD）直接估算出相机的投影矩阵。
非线性最小化法：Bundle Adjustment（BA）

## Slide 18
引入 PnP 算法的实验结果
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
在大数据集与较大帧间隔（max pairs = 3000，interval = 10）条件下
PnP 借助稀疏的 3D-2D 匹配关系有效约束位姿估计过程，使得优化过程更稳定、收敛更快，从而在保证精度提升的同时显著减少了计算资源开销。
ORB：误差整体降低超过 60%；
SIFT：绝对误差由 0.987 降至 0.581，RMSE 从 2.034 降至 0.862，RMSE log 从 0.705 降至 0.357；
SURF：绝对误差由 0.975 减至 0.609，RMSE 从 2.193 降至 0.898，RMSE log 从 0.745 降至 0.394。
ORB 处理时间减少约 30%，SIFT 降低约 36%，SURF 降低约 23%

## Slide 19
拓展部分-DELTAS
04

## Slide 20
论文阅读与总结
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
DELTAS（Depth Estimation by Learning Triangulation And Sparse-to-dense）是一种端到端深度估计方法，旨在利用图像间几何关系和稀疏监督信号，生成高质量的稠密深度图。其核心思路是将传统的多视图三角化思想引入神经网络框架中，通过一系列可微模块，将从兴趣点出发的稀疏几何重建，逐步转换为完整的稠密深度估计。
特征提取与兴趣点检测
基于几何约束的点匹配与三角化
稀疏深度向稠密深度的转换

## Slide 21
论文阅读与总结
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
特征提取与兴趣点检测
基于几何约束的
点匹配与三角化
稀疏深度向稠密深度的转换
这部分采用了改进的 SuperPoint 架构，与原始 SuperPoint 不同，这里用 ResNet-50 替换了浅层编码器，以获得更强的特征表示能力。
用于特征点检测
用于特征点描述子计算
提取的特征送入后续的两个特征任务的解码器:
采用稀疏到密集的网络架构，将前一步骤三角测量得到的稀疏 3D 点转化为稠密深度图。
图像编码器和深度编码器并行设计
加入空洞空间金字塔池化 (ASPP) 模块增强不同感受野的信息融合。
特征点匹配
特征点三角化
利用对极几何约束，在辅助图像的对极线上采样描述符，通过卷积计算交叉相关图来寻找最佳匹配点。
使用软 argmax 操作从交叉相关图中提取 2D 匹配点位置，然后通过可微分 SVD 求解线性方程组得到 3D 点坐标。

## Slide 22
核心代码解析
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
base_model.py
实现了一个抽象基类 BaseModel，作为 DELTAS 系统中所有模型的基础架构。它定义了模型必须实现的接口。
resnet_s2d.py
提供修改版的 ResNet 网络实现，作为 DELTAS 系统的特征提取骨干网络。定义了不同版本的 ResNet 。
models 文件夹下
superpoint.py
superpoint.py 实现了Superpoint 类，负责 DELTAS 系统的第一步：兴趣点检测与描述符计算。
triangulation.py
triangulation.py 实现 TriangulationNet 类，负责 DELTAS 系统的第二步：兴趣点匹配与三角化。
densedepth.py
densedepth.py 实现 SparsetoDenseNet 类，负责 DELTAS 系统的第三步：将稀疏 3D 点密集化为完整深度图。
superpoint.py
检测兴趣点并计算描述符
triangulation.py
通过匹配描述符并三角化
来获取稀疏的 3D 点
densedepth.py
将稀疏的 3D 点密集
转化为完整的深度图。
整个系统通过 base_model.py 提供的统一接口进行组织，使 resnet_s2d.py 中的 ResNet 作为特征提取的骨干网络。

## Slide 23
数据集转化与指标函数编写
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
ScanNet 风格的数据集转化
数据读取
参数设定与序列划分
场景构造与拷贝
相机参数文件生成
场景配置列表生成
读取 RGB 图像路径和对应的深度图路径 ；
读取相机内参并转化为 4×4 齐次矩阵形式；
读取全局相机位姿文件并补齐为 4×4 齐次矩阵。
Whole Apartment 是连续采集的单一场景，我们这里将其视为一个完整的场景。
拷贝并缩放 RGB 图像至分辨率 320×240存储为 JPG；
拷贝并缩放对应深度图存储为 PNG；
最后提取并保存对应相机位姿矩阵。
在 intrinsic/ 目录下生成：
相机内参矩阵和相机外参矩阵。
最后为每个为场景生成对应的配置文件，并将其添加到 DELTAS 要求的场景列表文件 scannetv2_test.txt 中。
示例数据集
添加指标函数
修改 utils.py 中的 compute_errors 函数
更新函数返回值
修改函数的返回语句，将新添加的 RMSE 和 RMSE log 指标包含在返回列表中。
更新名称列表和打印

## Slide 24
实验结果分析与对比
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
论文实验设置
我们在实验中分别选用 2、4、5 和 7 张图像，并相应地设置帧间隔为 20、15、12 和 10 帧。
当输入为 4 张图像、帧间隔为 15 时，模型在三个指标上均取得最优结果，Abs 为 0.1879，RMSE 为 0.3993，RMSE log 为 0.2076，整体表现优于其他组合。
设置 seq_length 和 seq_gap
Whole_apartment 缩略图

## Slide 25
对比实验
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
新增对比实验
固定 seq_length = 4 frames
固定 seq_gap = 15 frames
帧数太少获取的视角信息不够，太多反而容易引入噪声。
帧间隔较大有助于拉开视角差距、提升几何约束，但同时也可能导致图像之间的视觉不一致性。
传统算法对比
使用帧间隔为 10 的设置对传统算法和 DELTAS 进行对比
精度和鲁棒性
DELTAS 通过整合深度学习的特征表示和几何约束，成功地在精度和效率之间取得了平衡，相比传统的 ORB、SIFT 和 SURF 算法，在深度估计任务上展现出明显优势。

## Slide 26
遇到的问题和解决方法
05

## Slide 27
问题与解决方法
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
模块 xfeatures2d.hpp
安装使用问题
指标误差太大问题
需要手动安装 OpenCV 的 contrib 扩展模块
手动指定 OpenCV 的路径
在实际必做实验过程中，我发现部分数据集在某些情况下存在误差指标偏大的现象，Abs 和 RMSE 较高。
部分帧图像出现模糊和抖动等情况，进而导致三角化深度估计出现较大偏差，很多点的深度估计值为负数。

## Slide 28
问题与解决方法
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
数据集深度图读取问题
数据集参数的理解与处理问题
extrinsics 外参矩阵的处理
每一帧图像都对应一个相机外参矩阵，该矩阵 以 3×4 的形式保存在文本文件中。
intrinsics内参矩阵的处理
3×3 格式 扩展为 4×4 的齐次内参矩阵形式。
使得三维点变换保持一致 ，
以便支持点的齐次坐标运算。
数据集的收集者为了提高深度图在普通查看器中的可视化效果，对存储在 PNG 文件中的深度数据进行了循环右移 3 位操作。
恢复原始深度值

## Slide 29
总结与思考
06

## Slide 30
总结与思考
项目背景介绍
数据集获取和环境搭建
必做部分
拓展部分
问题和解决
总结与思考
实验目的
参考资料内容
实验算法与指标评估
实验结论和问题
1. 利用三角化方法估计 whole_apartment 数据集图像深度；
2. 复现 DELTAS 论文中的方法，使用 1 中数据集为验证集；
3. 对照实验进行结果分析，得出相应的结论。
1. ORB、SIFT、SURT传统特征点检测算法，PnP 算法；
2. DELTAS 论文中的深度估计方法；
3. 计算对应方法的 Abs、RMSE、RMSE log。
1. SIFT 算法——高精度需求场景；
SURF 算法——精度与速度均衡 ；
ORB 算法——实时系统。
2. OpenCV扩展模块安装问题、不合适深度处理问题、DELTAS论文数据集转化问题。
1. DELTAS Depth Estimation by Learning Triangulation And densification of Sparse points (ECCV2020)
2. Supplementary Material for DELTAS
3. SuperPoint_Self Supervised_Interest_Point_Detection_and_Description
4. https://cloud.tencent.com/developer/article/1822354
5. https://blog.csdn.net/qq_29462849/article/details/118586745
6. https://github.com/magicleap/DELTAS

## Slide 31
Thanks for Listening!
Humbly welcome your feedback!